Informationen zur Benutzung der Decision PCI PCCOM

Karten unter MS-DOS.

Zunaechst koennen Sie die Karten mit dem mitgelieferten PCCOM V4 Treiber ansprechen.

Der PCCOM Treiber ist ein TSR und hat ein eigenes Interrupt-Interface, und ueberlagert

ebenfalls die Standard BIOS Funktionen. Naeheres zum PCCOM Treiber finden Sie auch

im Handbuch.

Der PCCOM V4 Treiber befindet sich auch der 'gelben' CD im Verzeichnis

\serialco\Pccom\Multiser\Dos\MsDos\PccomV4\Dos_Drv, bzw,

\driver\Pccom\Multiser\Dos\MsDos\PccomV4\Dos_Drv.

Weiterhin befindet sich auf der CD entweder im Hauptverzeichnis, oder im 'Driver'

Verzeichnis das entsprechende Handbuch (PCI4.PDF)

Falls Sie selber einen DOS Treiber fuer die PCI Karten entwickeln moechten ist das natuerlich

auch moeglich. Da sich

der PCI I/O Bereich wie der ISA Bereich ansprechen laesst, sind existierende Treiber

einfach zu modifizieren. Das einzige Problem besteht darin, die Basisaddresse und Interrupt

der Karten vom PCI Bus zu lesen.

Hierzu bietet das Standard BIOS des PC's einige Interruptfunktionen an:

Assemblerbeispiel:

mov ah,0xb1;		;

mov al,2

mov cx,0x6666		; Vendor ID

mov dx,0x0001		; Karten ID  (1 - PCI 4 Port Karte

mov si,find		; Index der zu findenen Karte

int 0x1a

cmp ah,0

jnz error1

mov bno,bh		; Bios 'Handle' auf die PCI Karte

mov dno,bl

mov ah,0xb1;		; Lesen der Basisadresse

mov al,0x09;

mov di,0x1c;

mov bh,bno		; Bios 'Handle' auf die PCI Karte

mov bl,dno

int 0x1a

cmp ah,0

jnz error1

mov address,cx		;

sub address,1		; Danach steht in der Variable 'address' die entsprechende Port I/O Addresse

; zum Zugriff auf die Karte

char irq;			; Auslesen des Interrupts

asm{

mov ah,0xb1

mov al,0x08

mov di,0x3c

mov bh,bno		; Bios 'Handle' auf die PCI Karte

mov bl,dno

int 0x1a

cmp ah,0

jnz error3

mov irq,cl

Die PCI 4-Port Karte hat in den ersten 0x20 Bytes die 4 16550 Uarts. An Adresse (Basis + 0x20) steht

ein Nible mit 4 Interrupt Status bits und den 4 Bits des Dip-Switches der Karte. Die 4 Interrupt

Bits stehen dabei im LSB, waehrend die Dip-Schalter Stellungen im MSB des Statusbytes (Basis + 0x20)

stehen.